## Slide 1
ЦВЕТНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ

## Slide 2
Сэндвич-панель представляет собой трехслойную клееную панель на основе экструдированного пенополистирола с двусторонним покрытием листовыми материалами.
Материал заполнения – экструдированный пенополистирол.
Слой покрытия – HPL (бумажно-слоистый пластик) толщиной 2мм, ламинированный цветной пленкой Renolit.

## Slide 3
односторонние сэндвич-панели.
В одностороннем сэндвиче на вторую сторону приклеивается ПВХ лист толщиной 1 мм
двусторонние сэндвич-панели;
В зависимости от характера покрытия выделяют два типа сэндвич-панелей:

## Slide 4
Низкий вес сэндвич-панели является преимуществом при транспортировке и делает возможным быстрый и точный монтаж.
Сэндвич-панели имеют законченный вид и не нуждаются в дальнейшей обработке.

## Slide 5
Наиболее распространенной областью применения продукта является его использование в качестве оконного и дверного заполнения, перегородок, парапетов и фасадных элементов.

## Slide 6
Сендвич-панель – один из наиболее распространенных элементов, ограждающих конструкций, одинаково подходит для наружных и внутренних поверхностей, не подвержена влиянию погодных условий.
Сендвич-панель является энергосберегающим строительным материалом. Высокая тепло- и шумоизоляция, пожаробезопасность, удобство в работе позволяют успешно использовать сэндвич-панели в сочетании со всеми профильными системами окон и дверей.

## Slide 7
Производство сэндвич-панелей осуществляется на современном ламинационном оборудовании путем нанесения декоративной пленки на листовой материал с помощью специального клея.
Пленка может наноситься на различные виды листовых материалов, таких как ПВХ, алюминий, HPL, эпоксидную панель, стеклопластик различных размеров и толщин.

## Slide 8
Показатель | Описание
Антивандальные свойства. | Обеспечивается толщиной и жесткостью материала.
Возможность использования как внутри, так и снаружи помещений. | При воздействии прямых солнечных лучей и влаги лист HPL сохраняет свои свойства: не деформируется и не вздувается.
Высокая адгезия HPL листа с ламинационной пленкой | Пленка не отклеивается от листа даже при применении физических усилий.
Высокая прочность сцепления HPL листа с пенополистеролом. | За счет жесткости материала обеспечивается прочное сцепление листа с пенополистеролом, не позволяющее отделить слои даже при применении физических усилий.
Основным конкурентным преимуществом производимого компанией продукта является использование HPL листа в качестве ламинируемого слоя. Несмотря на более высокую стоимость, лист HPL обладает рядом характеристик, обеспечивающих более высокие показатели по сравнению с альтернативными материалами:

## Slide 9
Преимуществом использования этой технологии является низкая стоимость конечного продукта.
Недостатками использования этой технологии являются:
невозможность использования продукта вне помещения, так как при воздействии прямых солнечных лучей ламинированный слой ПВХ деформируется (происходит вздутие поверхности);
-продукт не обладает антивандальными свойствами: при незначительном механическом воздействии на поверхности материала остаются следы деформации (учитывая специфику использования продукта вероятность его механического повреждения велика: например, при открытии двери ногой остается след);
-невысокая адгезия материала с ламинационной пленкой (пленка легко отклеивается от листа);
-невысокая прочность сцепления материала с пенополистеролом.
Основной альтернативной технологией производства является использование в качестве ламинируемого слоя покрытия листов ПВХ.

## Slide 10
Профиль Декор является крупнейшей компанией на рынке. Стабильность ее работы подтверждается годами сотрудничества с ведущими компаниями оконного рынка.
За счет занимаемой на рынке позиции компания Профиль Декор стабильно обеспечивает своих клиентов продукцией вне зависимости от сезона.
При производстве продукции компания Профиль Декор использует только высококачественные материалы и составляющие, а также профессиональное оборудование. Компания сотрудничает с ведущими мировыми поставщиками.

## Slide 11
Компания Профиль Декор предоставляет своим клиентам кратчайшие сроки исполнения заказа:
  На складе компании осуществляется хранение и поддержание запаса всех основных цветов уже готового продукта, что при необходимости обеспечивает оперативную отгрузку товара.
  Отгрузка продукции осуществляется в день оплаты.
  Компания предоставляет гибкую систему доставки продукции.
  Компания готова выполнить любое нестандартное решение по производству продукта в течение кратчайшего времени.

## Slide 12
Компания Профиль Декор имеет ряд представительств в регионах РФ, имеющих собственные складские помещения с запасом готовой продукции:

## Slide 13
Компания Профиль Декор ведет гибкую ценовую политику и индивидуальный подход к каждому клиенту. Постоянным клиентам предоставляются кредиты на покупку продукции.
В компании Профиль Декор работают компетентные специалисты, способные удовлетворить все потребности клиента.